ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

| Наименование операций | № талонов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Примечание механика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег в км | 2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |  |
| Система управления двигателем |
| Ремни приводов | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | З | О | О |  |
| Натяжной/холостой шкив приводных ремней | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | О | - | - |  |
| *Моторное масло и фильтр (1)* (3)* (4)* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |  |
| Шланги и соединения системы охлаждения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Охлаждающая жидкость (3)* (4)* | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |  |
| Топливный фильтр | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Топливопровод и его соединения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Воздушный фильтр (2)* | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Шасси и кузов |
| Выхлопные трубы и их крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Тормозная жидкость/ жидкость сцепления (4)* | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |  |
| Стояночный тормоз / тормозные колодки (передние и задние) (5)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Тормозная магистраль и соединения тормозов (включая усилитель тормозов) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Масло МКПП (6)* | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |  |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Масло переднего и заднего дифференциала (4)* | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Масло раздаточной коробки (4)* | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |  |
| Масло АКПП (7)* | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |  |
| Проверка затяжки болтов и гаек шасси и нижней части кузова (8)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Регулировка углов установки колес (9*) | Проводится при наличии отклонений от нормы |  |
| Рулевое колесо и привод | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Жидкость ГУР (4*) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Чехлы карданных валов и ШРУСов (10)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Ремни безопасности, пряжки и крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Смазка дверных замков, петель и замка капота | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Смазка подшипников ступиц колес | - | - | О | - | О | - | О | - | О | - | О | - | О |  |
| Смазка передней/задней части карданного вала (11)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | - | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |  |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Осветительные приборы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |

Условные обозначения:

О – Осмотр, при необходимости очистка, регулировка, ремонт или замена

З – Замена

Примечание 1: отрегулировать по мере необходимости;

- при наличии клубов дыма (белого или черного);

- чрезмерном расходе топлива / снижении мощности двигателя.

* - водоотделитель: при замене моторного масла удаляйте воду из водоотделителя.

(1)* - автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях: движение на короткие дистанции, работа в пыльных местностях, частая и продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. При этом сокращаются сроки технического обслуживания. Регулярно проверяйте моторное масло, по необходимости замените его.

(2)* - если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, в пыльных или песчаных местностях, чаще проверяйте состояние воздухоочистителя, по мере необходимости заменяйте фильтрующий элемент.

(3)* - при работе в пыльных местностях требуется более частое обслуживание.

(4)* - см. список рекомендованных жидкостей, хладагентов и смазок.

(5)* – если автомобиль работает в указанных ниже условиях, частота обслуживания увеличивается:

- частые поездки на короткие дистанции

- продолжительная работа на холостых оборотах

- вождение при сильной запыленности.

(6)* - проверка трансмиссионного масла для МКПП проводится каждые 10000 км (желательна регулярная проверка системы на наличие утечки), замена – каждые 60000 км.

(7)* - замена трансмиссионного масла для АКПП и фильтра проводится каждые 60000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (проверка системы на наличие утечки проводится при каждой возможности).

- При интенсивном движении по загруженным дорогам при регулярной температуре 320С и выше;

- В гористой или холмистой местности;

- При наличии прицепа;

- Если автомобиль закреплен за таксопарком, полицией, службой доставки и пр.

(8)* - после движения по бездорожью следует тщательно проверить днище кузова и прочность резьбовых соединений.

(9)* - в случае необходимости проведите балансировку колес.

(10)* - после движения по бездорожью проверьте пыльники карданных валов и ШРУСов.

(11)* - если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, проверяйте консистентную смазку карданного вала каждые 5000 км или 3 месяца

- При движении по пыльным дорогам или бездорожью;

- При интенсивном движении по загруженным дорогам при регулярной температуре 320С и выше;

- В гористой или холмистой местности.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

| Наименование операций | № талонов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Примечание механика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег в км | 2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |  |
| Система управления двигателем |
| Ремни приводов | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | З | О | О |  |
| Натяжной/холостой шкив приводных ремней | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | О | - | - |  |
| Высоковольтные провода | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | О |  |
| *Моторное масло и фильтр (1)* (3)* (4)* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |  |
| Шланги и соединения системы охлаждения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Охлаждающая жидкость (3)* (4)* | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |  |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |  |
| Топливопровод и его соединения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Воздушный фильтр (2)* | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |  |
| Угольный фильтр и паропроводы | - | - | - | - | О | - | - | - | О | - | - | - | О |  |
| Шасси и кузов |
| Выхлопные трубы и их крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Тормозная жидкость/ жидкость сцепления (4)* | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Стояночный тормоз / тормозные колодки (передние и задние) (5)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Тормозная магистраль и соединения тормозов (включая усилитель тормозов) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Масло МКПП (6)* | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |  |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Масло переднего и заднего дифференциала (4)* | О | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З |  |
| Масло раздаточной коробки (4)* | О | О | О | О | З | О | О | О | З | О | О | О | З |  |
| Масло АКПП (7)* | О | О | О | О | О | О | З | О | О | О | О | О | З |  |
| Проверка затяжки болтов и гаек шасси и нижней части кузова (8)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Регулировка углов установки колес (9*) | Проводится при наличии отклонений от нормы |  |
| Рулевое колесо и привод | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Жидкость ГУР (4*) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Чехлы карданных валов и ШРУСов (10)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Ремни безопасности, пряжки и крепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Смазка дверных замков, петель и замка капота | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Смазка подшипников ступиц колес | - | - | О | - | О | - | О | - | О | - | О | - | О |  |
| Смазка передней/задней части карданного вала (11)* | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | - | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |  |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Осветительные приборы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |

Условные обозначения:

О – Осмотр, при необходимости очистка, регулировка, ремонт или замена

З – Замена

** - первая замена моторного масла на 2 000 км пробега продлит срок эксплуатации двигателя и гарантирует успешную обкатку двигателя.

(1)* - автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях: движение на короткие дистанции, работа в пыльных местностях, частая и продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. При этом сокращаются сроки технического обслуживания. Регулярно проверяйте моторное масло, по необходимости замените его.

(2)* - если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, в пыльных или песчаных местностях, чаще проверяйте состояние воздухоочистителя, по мере необходимости заменяйте фильтрующий элемент.

(3)* - при работе в пыльных местностях требуется более частое обслуживание.

(4)* - см. список рекомендованных жидкостей, хладагентов и смазок.

(5)* – если автомобиль работает в указанных ниже условиях, частота обслуживания увеличивается:

- частые поездки на короткие дистанции

- продолжительная работа на холостых оборотах

- вождение при сильной запыленности.

(6)* - проверка трансмиссионного масла для МКПП проводится каждые 10000 км (желательна регулярная проверка системы на наличие утечки), замена – каждые 60000 км.

(7)* - замена трансмиссионного масла для АКПП и фильтра проводится каждые 60000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (проверка системы на наличие утечки проводится при каждой возможности).

- При интенсивном движении по загруженным дорогам при регулярной температуре 320С и выше;

- В гористой или холмистой местности;

- При наличии прицепа;

- Если автомобиль закреплен за таксопарком, полицией, службой доставки и пр.

(8)* - после движения по бездорожью следует тщательно проверить днище кузова и прочность резьбовых соединений.

(9)* - в случае необходимости проведите балансировку колес.

(10)* - после движения по бездорожью проверьте пыльники карданных валов и ШРУСов.

(11)* - если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, проверяйте консистентную смазку карданного вала каждые 5000 км или 3 месяца

- При движении по пыльным дорогам или бездорожью;

- При интенсивном движении по загруженным дорогам при температуре 320С и выше;

- В гористой или холмистой местности.